## Slide 1: 複数AMRに向けた 施設レイアウト最適化のための 高速なマップ評価手法の提案
望月洋彰

## Slide 2: 研究背景
最適なレイアウトを選択することで工場全体のパフォーマンス最大化
× 非効率なレイアウト
〇 効率的なレイアウト
Industrial Mobility | Sunlight Group | The Sunlight Group (the-sunlight-group.com)
人材不足解消
品質向上
AMRの導入
工場の自動化（FA）

## Slide 3: Facility Layout Problem(FLP)
GA(遺伝的アルゴリズム)
FLPで最も使用されているアルゴリズム
Facility Layout Problem(FLP)
s00170-017-0895-8.pdf
施設をどこに配置すればコストを最小化または効率を最大化できるかを求める問題

## Slide 4: GA(遺伝的アルゴリズム)
初期レイアウトの生成
要素を受け継ぎ、
異なるレイアウトを生成
異なる特徴を持つデータを生成
評価基準に沿ってレイアウト評価
評価の高いレイアウトの選択

## Slide 5: レイアウトの評価
コスト：全AMRの合計移動時間
Cost=6+6=12
評価基準としてAMRの移動量に着目
レイアウト最適化のためにはレイアウトの良し悪しを評価する必要がある
コストを求めるために経路を算出する必要がある

## Slide 6: Multi agent path finding
ｚ
グラフ
スタート
ゴール
Find
Given
Subject to
Which minimize
全AMRの合計移動時間
: 全AMRの経路
: 頂点集合
衝突禁止
頂点衝突
辺衝突
: 辺集合
: のAMR
隣接する頂点へ移動または現在の頂点に待機
頂点
辺
行動制約
スタートからゴールまでのステップ数
複数AMRの衝突せずに目的地まで移動するための経路を計画する問題
Multi agent path finding (MAPF)

## Slide 7: 経路探索アルゴリズム
解の最適性が保証
Conflict Based Search (CBS)[1]
https://kei18.github.io/note/posts/mapf-tutorial/
解の候補が増えるほど計算時間が増加
A*などの経路計画と衝突管理の二つのアルゴリズムを交互に実行し、衝突のない経路を探索
A* アルゴリズム
衝突を考慮しないため複数AMRでは移動量を正しく評価できない
高速に解を算出
を最小化するノードを求めることでスタートからゴールまでの最短経路を算出するアルゴリズム
A*

## Slide 8: 研究目的
CNNによるコスト予測モデルを構築し計算時間短縮を目指す
厳密な最適解を求めようとすると計算時間がかかりすぎる
コスト算出をCNNに代替することで計算時間短縮
×10000

## Slide 9: 提案手法

## Slide 10: マップ条件
マップサイズ(18 x 18)
AMR台数：2-10台
マップ条件
AMR2台のときの入力マップ
入力マップ

## Slide 11: Result: 計算時間
1マップ当たりの計算時間
A*+CNNでは計算時間が急増せず、CBSに比べ高速化
Chart: 
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10
cbs | 0.0016077 | 0.0024454 | 0.04312 | 0.13755 | 0.23221
A* | 8.4925e-05 | 0.00016985 | 0.00025478 | 0.0003397 | 0.00042463
CNN+A* | 0.00021032 | 0.00030091 | 0.00043982 | 0.00062385 | 0.00060841
計算時間 (s)
AMR台数
高速化
◆CBS
■ A*
▲A*+CNN (proposed)
マップサイズ(18 x 18)

## Slide 12: Result: 平均誤差
Chart: 
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10
cbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A* | 0.41 | 1.36 | 2.396 | 6.92 | 9.5901
CNN+A* | 0.31 | 1.1 | 1.771 | 4.06 | 4.63
予測コスト
 | A* | A*+CNN
平均誤差 | 9.56 | 4.66
一致率 (%) | 6.08 | 8.59
AMR台数
最適コスト
A*+CNN (proposed)
最適コスト
予測コスト
A*
AMR台数：10台
number of Training data: 112721, that of test data: 5771, validation split: 0.2
誤差減少
平均誤差
■ A*
▲A*+CNN(proposed)
過小評価
過大評価
過小評価
過大評価

## Slide 13: 予測を大きく外したマップ
実際の解の動画
 | 最適コスト | 予測コスト
 | 302 | 230
 | 106 | 34
 | 最適コスト | 予測コスト
 | 302 | 230
 | 106 | 34
他のエージェントが狭路を通過し終えるのを待つ必要がある
入力する特徴量の改善
衝突回避に必要な待機時間を学習できていない
Ex 通行経路の向きや頻度を入力マップに落とし込む

## Slide 14: まとめ
まとめ
展望
狭い通路や密集領域を適切に反映した入力表現を設計
A*とCNNによるコスト予測を組み合わせることで，CBSと比較して大幅な計算時間の短縮を実現した
エージェント数が多く、密集度が高い環境において効率的な予測が可能となる
より密集度の高い環境やAMR数が多い環境でも精度を保つことができるか検証

## Slide 15: 回帰モデル
予測時間 ：0.15 (ms)
平均誤差 ：6.40
一致率 ：6.32 %
AMR：10台
Optimal cost
Predicted cost
Error
Frequency
コスト全体を予測

## Slide 16: 改悪してしまったマップ
 | Optimal cost | Predicted cost
 | 232 | 267
 | 2 | 35
 | Optimal cost | Predicted cost
 | 232 | 267
 | 2 | 35
細い通路を通過するエージェントが多いが、 ほとんど待機することはない
現在の入力では狭路でどれだけ待機する必要があるかわからない

## Slide 17: Input map